二氧化碳、一氧化碳测试仪BSD-220D

可擕式二氧化碳、溫濕度-資料記錄器 220D、 儀錶功能遠端探頭和可拆卸軟管,可為到達通風管道或不適宜把探頭（即避免結露 CO2/CO感應器）置入的地方,是為一簡單，易操作的測量儀表, 操作時可一手握住儀表，另一隻手握住探頭(測棒)。

220D 可能連結到 PC 通過 USB 介面 interface(利用傳輸線) 執行離線記錄, 提供免費方便使用的軟體。

- 最高效用和最聰明、 最簡便、且使用簡單之室內空氣品質監測儀或空氣通風率。

- 儀表可儲存儲達 32 004記憶點數。

- 測量二氧化碳、一氧化碳、溫度和濕度的四合一紀錄儀表

- 三重顯示，易於理解和閱讀。顯示 DP。WB。TWA。STEL。

- 內置電風扇快速吸入氣體 (CO2/CO)

- 提供了 30 釐米儀表軟膠管 （可拆卸），可能延伸至風管或其他應用用途。

- 內置的LED(紅燈及綠燈)，表示風扇是啟動或停止運作

- 二氧化碳和一氧化碳高報警閾值設置與蜂鳴器警報。

- 設計同 NDIR (非色散紅外技術) 長壽命 CO2感應器，測量範圍達 9 999 ppm，以及電化學式CO感應器可測量CO範圍達999ppm，內建 ABC（自動基線校正）可減少感應讀值漂移，免維護。

- 很棒的工具來監視二氧化碳、溫度和濕度在室內空氣品質領域或植物生長，暖房,空氣流通, …並可監測一氧化碳在天然氣發動機，空調系統、熔爐相關設備、熱水器等地方。

- 長時間記錄或監測的三腳架插座

- 所有的感應器都在出廠前進行校準。保固期為出廠後兩年。。

在正常測量模式下，風扇每3秒運轉，對於第一次使用，它需要幾分鐘暖機，LCD顯示00000意味著儀表正在暖機狀態，在暖機後，LCD會自動顯示二氧化碳、溫度和溼度的讀值

| 參數 | 二氧化碳、一氧化碳、溫度、濕度 |
| --- | --- |
| 介面 | USB 介面錄製（32,004 點） |
| CO2測量範圍 | 0 ~ 9，999 ppm |
| CO2準確性 | + 30 ppm + 5%讀值（0 ~ 5 000ppm），其他範圍未規範 |
| CO2/CO解析度 | 1 ppm （完整範圍） |
| CO 測量範圍 | 0~999 ppm |
| CO 解析度 | ±5% of rdg or ±10 ppm (CO) ±5% (At 25℃) |
| 露點溫度 | -72.9~60.0℃(-99.2~140.0 ℉) |
| 濕球溫度 | -10.3~60.0℃(13.4~140.0 ℉) |
| 溫度範圍 | -10.0 ~ 60.0℃（14.0 ~ 140.0 ℉) |
| 溫度準確度 | +0.6C |
| 相對濕度範圍 | 0.1~99.9%RH |
| 相對濕度準確度 | +3 %RH （在 25 ℃ 下 10 ~ 90 %rh），其他範圍+5 %RH |
| 記憶筆數 | 共32,004筆(含二氧化碳、一氧化碳、溫度和濕度) |
| 迷你吸泵風扇 | 25-35dB，10-16 K RPM |
| 長度：捲線和軟管 | 約 1 米捲線和 30 釐米軟膠管 |
| 電源 | AAA 電池 x 6 個 或 AC/DC 變壓器 |

標準包裝內容：

1. 儀表感應器探頭和測棒

2.  USB 傳輸線 （資料傳輸）

3.  透明軟管 30 釐米長

4. 軟體 （離線記錄）

5. 白盒

6. 操作手冊

7. 黑色肩背袋

8. 9V AC/DC 變壓器

# Text boxes

凍結讀值,

增加數值

外接探棒LED燈指示，內置二氧化碳、一氧化碳、溫度和濕度感測器和風扇

露點/濕球

溫度

按鍵記錄功能
(離線軟體)

最大/小讀值,

TWA/STEL, cfm/p, lps%

警報值設定

風扇開啟/關閉

溫度單位

(攝氏/華氏)